5 августа 2022 13:35:00 | санитарный надзор

Управление информирует о результатах мониторинга качества атмосферного воздуха жилой застройки в юго-западном районе г. Кирова в зоне влияния предприятий, расположенных на промышленной площадке по адресу: г. Киров, ул. Луганская, д. 53а.

30.07.2022 и 31.07.2022 был проведен отбор проб атмосферного воздуха на качественный и количественный анализ по адресам: г. Киров, ул. Садаковская, д. 2; сл. Лянгасы, д. 7. По результатам исследования превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено.

Результаты исследований проб атмосферного воздуха, отобранных по адресу ул. Садаковская, д. 2:

| Определяемые показатели | Единица измерения | Вид пробы | Результат * исследований ± Δ (P 0,95) | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота оксид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,4 |
| Азота диоксид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,2 |
| Аммиак | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,2 |
| Сероводород | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,0048 | Не более 0,008 |
| Метилмеркаптан(метантиол) | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,003 | Не более 0,006 |
| Этилмеркаптан (этантиол) | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,000025 | Не более 0,00005 |
| Сера диоксид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,5 |
| Формальдегид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,05 |
| Фенол | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,01 |
| Фурфурол | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,08 |
| Этанол | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 5,0 |
| Метанол | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 1,0 |
| Качественный анализ: |
| Ацетон |
| Этилацетат |
| Бензол |
| Бутанол-1 |
| Пентаналь |
| Толуол |
| 2,4-диметилгессан |
| Ксилолы |
| Нонан |
| Гептаналь |
| А-пинен |
| Ацетофенон |
| Деканаль |

Результаты исследований проб атмосферного воздуха, отобранных по адресу сл. Лянгасы, д. 7:

| Определяемые показатели | Единица измерения | Вид пробы | Результат * исследований ± Δ (P 0,95) | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,2 |
| Азота оксид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,4 |
| Азота диоксид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,2 |
| Сера диоксид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,5 |
| Формальдегид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,05 |
| Сероводород | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,0048 | Не более 0,008 |
| Метилмеркаптан (метантиол) | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,003 | Не более 0,006 |
| Этилмеркаптан (этантиол) | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,000025 | Не более 0,00005 |
| Фенол | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,01 |
| Фурфурол | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,0005 | Не более 0,08 |
| Этанол | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 5,0 |
| Метанол | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 1,0 |
| Качественный анализ: |
| Ацетон |
| Этилацетат |
| 2-метилгексан |
| 3-метилгексан |
| Бензол |
| Бутанол-1 |
| Толуол |
| Гексаналь |
| Бутилацетат |
| Ксилолы |
| Гептаналь |
| а-пинен |
| Ацетофенон |
| Нонаналь |
| Деканаль |

Возврат к списку новостей