7 сентября 2022 15:36:00 | санитарный надзор

Управлением продолжается проведение мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния Акционерного общества "Агрофирма "Дороничи".

Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» 01.09.2022 с 19:10 до 20:20 был проведен отбор проб атмосферного воздуха на количественный анализ у жилого дома № 44 по ул. Потребкооперации, мкр. Слобода Курочкина, г. Киров. По результатам исследования превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено:

| Определяемые показатели | Единица измерения | Вид пробы | Результат * исследований ±D (P 0,95) | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,2 |
| Азота диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,2 |
| Формальдегид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,05 |
| Метан | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,001% (7 мг/мꝫ) | Не более 50 мг/м3 |
| Углерода оксид | мг/м3 | Максимально-разовая | 1,10±0,27 | Не более 5 |
| Метанол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 1,0 |
| Этанол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,05 | Не более 5,0 |
| Фенол | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0018 | Не более 0,01 |
| Сероводород | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0048 | Не более 0,008 |
| Этантиол (Этилмеркаптан) | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,000025 | Не более 0,00005 |

Возврат к списку новостей