6 мая 2013 11:31:13 | санитарный надзор

Управление Роспотреднадзора по Кировской области информирует, что в период с 29 апреля по настоящее время Управлением организован и осуществляется усиленный лабораторный контроль за качеством питьевой воды в источнике водоснабжения г. Кирова – реке Вятке, питьевой воды после очистных сооружений водоподготовки на ОАО «ККС» и в разводящей сети города. В воде исследовались органолептические показатели, содержание аммиака по азоту, показатели радиационной безопасности.

В результате проведенных исследований установлено, что содержание аммиака по азоту в реке Вятке в районе водозабора в максимальных концентрациях 0,85 мг/л было обнаружено 5 мая 2013 года, что не превысило предельно-допустимых концентраций для водоемов 1 категории. После водоподготовки и в разводящей сети города содержание аммиака по азоту колебалось от 0,05 до 0,5 мг\л при предельно-допустимой концентрации в питьевой воде 2,0 мг\л. Органолептические показатели и показатели радиационной безопасности также соответствовали требованиям гигиенических нормативов.

Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды в аккредитованной лаборатории ОАО «ККС» осуществлялся круглосуточно каждые 2 часа. Превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ по данным производственного контроля не установлено.

Контроль за качеством воды будет продолжен.

Возврат к списку новостей